## Slide 1: 流程的设计及优化
朝阳区线上课堂·高中通用技术
北京中学 岳蕾

## Slide 2: 流程设计的目标
生活、工作中流程设计的目标
节省时间
提高效率
提高质量
……
生产活动中流程设计的目标
提高质量
提高效率
节省资源
……
安全生产
降低成本
提高管理水平

## Slide 3: 任务一 分析流程设计应考虑的基本因素
在生产活动中，明确了流程设计的目标后，设计流程需要考虑哪些基本因素呢？
思考
工艺
材料
设备
环境
人员和资金

## Slide 4
考虑的因素 | 解释 | 举例
材料 | 不同的材料有不同的加工处理方法 | 加工木材和加工金属方法不同。

## Slide 5
考虑的因素 | 解释 | 举例
工艺 | 不同产品的工艺要求各异，流程设计也不同 | 烧制陶器，同样材料，但工艺不同，产品也不同

## Slide 6
考虑的因素 | 解释 | 举例
设备 | 生产设备的水平往往决定流程的自动化水平，也决定流程加工的精度与质量 | 收割小麦，自动化比人工快得多

## Slide 7
考虑的因素 | 解释 | 举例
环境 | 生产过程对环境的污染以及环境对生产的反作用，是流程设计应关注的重要因素 | 造纸行业，很多小型企业污染环境，政府采取措施，关闭污染严重的中小企业，保护环境

## Slide 8
考虑的因素 | 解释 | 举例
人员和资金 | 人员的技术水平和必要的资金影响生产过程、质量和周期，是流程设计必须考虑的主要因素 | 现在企业注重员工的技术培训，合理投入资金。

## Slide 9: 任务二 设计小铁锤的制作流程
我们要手工制作一把小铁锤，请依据小铁锤的图片和材料，分析设计出制作流程，并用流程图表示。
材料：
长方形圆钢
圆柱形铁棒

## Slide 10: 考虑的基本因素
基本因素 | 分析内容
材料 | 圆钢、铁棒
工艺 | 手工加工、淬火、电镀
设备 | 金工工具、台钻、砂轮机
环境 | 通用技术教室
人员和资金 | 2人一组学生，无资金

## Slide 11: 小铁锤的制作流程
（1）锤头的加工流程
（2）锤柄的加工流程
下料
磨削圆头
电镀
板牙套丝
下料
划线
锉削
锯割
划螺孔中心线
钻孔
电镀
淬火
倒角
攻丝
把加工好的锤柄拧紧到锤头的螺孔中。
（3）装配

## Slide 12: 流程设计的步骤

## Slide 13
什么是流程优化？
流程优化的目的是什么？
思考
在流程的设计和实施过程中，需要对流程进行不断的改进，以期取得最佳效果。对流程的改进过程，称为流程的优化。
流程优化的目的
提高工作效率
降低成本
降低劳动强度
节约能耗
减少环境污染
保证安全生产
……

## Slide 14: 流程优化的指标——案例分析：“竹凉席的制作”
工期
优化

## Slide 15: 流程优化的指标 ——案例分析 ：“法兰的加工”
工艺
优化

## Slide 16: 流程优化的指标——案例分析：“食堂餐具回收”
成本
优化

## Slide 17: 体验简单的流程优化
假设制作台灯的工序和时间如下，这一流程应该如何优化呢？
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
买电器元件
2小时
焊底座
2小时
做灯罩
4小时
组装
2小时
调试
1小时

## Slide 18: 小结
流程的设计及优化
流程的设计
流程的优化
简单的流程优化
优化指标
工期优化
工艺优化
成本优化
突出重点
综合权衡
目标
提高效率、提高质量、
节约资源、安全生产、
降低成本、提供管理水平
基本因素
材料、工艺、
设备、环境、
人员和资金

## Slide 19
谢谢您的观看
北京市朝阳区教育研究中心 制作